УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«26 »  апреля  2018г.                                                                                         № 12

с.Усть-Калманка

| Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2036 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.11.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края,  Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральным планом Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края, Усть-Калманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  Усть-Калманский  сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края на 2018-2036 год».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по бюджету  налоговой  и  кредитной  политике  с   полномочиями  комиссии  по  сельскому  хозяйству,    природопользованию,  имуществу  и земельным  отношениям (председатель А.Н.Крысанов)

| Глава сельсовета | Н.И.Яковлев |
| --- | --- |

Утверждена

Решением Усть-Калманского

сельского  Совета депутатов

Усть-Калманского  района

Алтайского края

от _______________№ ____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

на территории Усть-Калманского сельсовета на 2018-2036 годы»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Калманского сельсовета на 2018-2036 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Усть-Калманского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Калманского сельсовета; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Колыванского сельсовета; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2018-2036 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2036 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 3. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 4. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

Площадь муниципального образования  Усть-Калманский  сельсовет составляет 16563,49 тыс.га. На 01.01.2017 г. численность постоянного населения Усть-Калманского  сельсовета составила 6487 чел.

Усть-Калманский сельсовет находится в зоне  умеренно-континентального климата с ярко выраженными сезонами. Умеренно снежные зимы сменяются продолжительным весенним периодом, лето часто бывает жарким и засушливым.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Усть-Калманского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Калманского сельсовета на 2018-2036 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также привлечение инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Водоснабжение

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории Усть-Калманского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенный на территории Усть-Калманский сельсовет, а так же используется водозабор, расположенный в п.Новый Чарыш. Значительная часть населения использует собственные скважины. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Усть-Калманского сельсовета – 43,88 км.

Протяженность уличных водопроводных сетей с. Усть-Калманка составляет 42,37 км. Сети закольцованы. Глубина прокладки сетей составляет 2,8 м. Диаметр труб от 50 мм до 200мм. Трубы изготовлены из чугуна, асбеста, стали.

Таблица 2

Инженерная инфраструктура (водоснабжение) с. Усть-Калманка

| №п/п | Обеспеченность жилищного фонда | ед.изм. | Существующее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 176,16 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 103,8 |
|  | -на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 72,36 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 1584 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 1,5 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 0,1038 |
|  | в том числе |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 0,1038 |
|  | Протяженность сетей | км | 42,37 |

В с. Усть-Калманка источником водопользования выступают 3 водозаборные скважины. Разрешенный уровень добычи воды составляет 1567 м3 в сутки или 572 тыс. м3 в год. Муниципальное имущество передано на праве хозяйственного ведения ООО «Коммунальщик». Расчет водопотребления производится согласно установленных нормативов и составляет 571,955 тыс. м 3в год. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив. Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

Водозабор расположен на водозаборной площадке в 3,0 км к юго-западу от с. Усть-Калманка. От водозабора до села проложен водовод протяженностью 4,0 км. Водозабор состоит из четырех скважин (три рабочие и одна резервная). Вода из имеющихся скважин погружными насосами подается в резервуар чистой воды. Из резервуаров вода самотеком поступает в разводящую сеть. Резервуары типовые, подземные, бетонные, емкостью 500 куб. м. каждый, работают с 1987 года. Люки резервуаров герметичны, закрыты на замок. Промывка и хлорирование резервуаров проводится ежегодно.

Скважины размещены в павильоне. Оголовок скважины герметичен, поднят над уровнем пола на высоту 0,7 м. Глубина скважин 130 м. Пробоотборный кран имеется.

Скважины работают не в автоматическом режиме, на водозаборе круглосуточно находится дежурный машинист насосных установок, который контролирует работу скважин.

В п. Новый Чарыш источником водопользования выступает 1 водозаборная скважина. Водозабор расположен на водозаборной площадке на территории населенного пункта. Муниципальное имущество находится в ведении муниципального образования Усть-Калманский сельсовет.

Протяженность уличных водопроводных сетей (П/Э ДУ 100) составляет 1,51 км.

Таблица 3

Инженерная инфраструктура (водоснабжение) п. Новый Чарыш

| №п/п | Обеспеченность жилищного фонда | ед.изм. | Существующее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 28,2 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 20,4 |
|  | -на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 7,8 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 151,2 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,151 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 0,1038 |
|  | в том числе |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 0,1038 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,51 |

Таблица 4

Характеристика скважин.

| №№п/п | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Диаметр осад. трубы, мм | Дебит скважин, м3/час | Марка насоса | Глубина установленного насоса, м | Время работы скважины | Диаметр водопроводной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | летом | зимой |  |
| с. Усть-Калманка |
| 1 | 21/86 | 1986 | 100 | 273 | 63 | ЭЦВ-10-63-110 | 70 | 24 | 12 | 100 |
| 2 | 22/86 | 2008 | 130 | 273 | 40 | ЭЦВ-8-40-110 | 85 | 24 | - | 100 |
| 3 | 336-Д | 2007 | 129,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 | - | 100 |
| 4 | 340-Д (резервная) | 2007 | 130 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | 100 |
| п. Новый Чарыш |
| 1 | 1 | 1988 | 70 | 219 | 8 | ЭЦВ-6-6,3-110 | 67 | 8 | 4 | 100 |

Качество воды исследованных проб по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 5. Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. из. | Скважина с. Колывань | Скважина п. Подхоз | Скважина п.им.8 Марта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 градусах | балл | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60 градусах | балл | 0 | 0 | 0 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 10.0 | 8,0 | 10.0 |
| Мутность | мг/дм3 | 0.84 | 0.76 | 0.82 |
| Водородный показатель | единицы рН | 7.58 | 7,54 | 7.55 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 2.0 | 2.6 | 2.2 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | - | - | - |
| Нитриты | мг/дм3 | - | - | - |
| Нитраты | мг/дм3 | - | - | - |
| Жесткость общая | Градус Ж | 3.4 | 5.3 | 3.6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 724.6 | 852.3 | 796.4 |
| Хлориды | мг/дм3 | - | - | - |
| Сульфаты | мг/дм3 | - | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | - | - | - |
| Мышьяк | мг/дм3 | - | - | - |
| Фториды | мг/дм3 | - | - | - |
| Медь | мг/дм3 | - | - | - |
| Цинк | мг/дм3 | - | - | - |
| Свинец | мг/дм3 | - | - | - |
| Кадмий | мг/дм3 | - | - | - |
| Ртуть | мг/дм3 | - | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | - | - | - |
| Никель | мг/дм3 | - | - | - |

Анализ текущего состояния систем водоотведения

В настоящее время муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны, не подключены к централизованной системе водоотведения, оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких коммунальных отходов на поля фильтрации.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение коммунальных сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Средний расход сточных вод на расчётный срок составляет 2058 м3/сут.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации.

Производственные сточные воды, имеющие загрязнения, превышающие ПДК, должны проходить дополнительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт). Также для отвода атмосферных вод могут использоваться водные объекты.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Расчетный срок (2018-2036 гг):

- разработать проектную документацию по развитию водоотведения

- произвести капитальный ремонт, реконструкцию (замену) устаревшего, изношенного оборудования инженерных сетей.

Газоснабжение

На нужды пище приготовления населением используется сжиженный углеводородный газ в баллонах, который доставляется автотранспортом. Поставщиком газа является ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании отсутствует. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Усть-Калманском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района.

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Объектом размещения отходов является площадка временного размещения твердых бытовых отходов, которая расположена в 800 м от села и имеет площадь 10 га.. Основными источником образования отходов на территории предприятия, Колыванского сельсовета являются: население, производственные   расположенные на территории сельсовета

Вывоз мусора с частных подворий в основном осуществляется собственными силами владельцев.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельсовета нет.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение муниципального образования Усть-Калманский сельсовет осуществляется Алейской МЭС от ПС №9 110/10 кВ. Общая длина ЛЭП 10 кВ – 76,21 км.

Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены в кабельном и воздушном исполнении.

Альтернативный источник энергоснабжения в Усть-Калманском сельсовете отсутствует.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

Таблица 6

Электропотребление на расчетный срок

| Численность населения (проект.) | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Существующее положение, тыс.кВт.ч/год | Расчетный срок, тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 6835 | 950 | 6162,65 | 6493,25 |

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, мощности которой достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

Расчетный срок (2018-2036 гг):

реконструкция сетей электроснабжения.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Усть-Калманского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Калманского сельсовета на 2018-2036 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2036 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Усть-Калманского сельсовета, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Усть-Калманского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для  Усть-Калманского сельсовета принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

В связи с тем, что водопотребление в с. Усть-Калманка уже превышает разрешенный уровень добычи подземных вод, рекомендовано увеличить мощности водозаборных сооружений, возможно путём увеличения количества скважин в системе водозабора.

Расчетный срок (2018-2036 гг):

- увеличение мощности водозаборных сооружений с. Усть-Калманка

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих муниципального образования центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых домах и объектах.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Калманского  сельсовета.

В состав рабочей группы включены:

• Глава сельсовета Н.И.Яковлев, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет депутатов Усть-Калманского сельсовета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Усть-Калманского сельсовета, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год.

Целью мониторинга Программы Усть-Калманского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Усть-Калманского сельсовета.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Проведение депутатами Усть-Калманского сельсовета совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Усть-Калманского сельсовета и презентуемый Главой Усть-Калманского  сельсовета.

2. Направление данного отчета в адрес Совета депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Усть-Калманского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана Усть-Калманского сельсовета

Усть-Калманского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость млн. руб. (в текущих ценах) | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура |
| 3.1 | Бурение водозаборной скважины | С.Усть-Калманка | . | Разработка проектной документации, капремонт | _____ | МБ | 2018-2033 гг. |
|  |  | П.Новый Чарыш |  | Разработка проектной документации, капремонт | _____ | МБ | 2018-2033 |
|  | Объекты теплоснабжения |
| 3.2 | Реконструкция теплосетей котельной № 3, № 2, №1 | С.Усть-Калманка | ____ | Разработка проектной документации, строительство | _________ |  | 2018-2036гг. |
| 3.3 | Замена котла на котельной №1 | С.Усть-Калманка | ___ | Разработка проектной документации, строительство | _____ | МБ | 2018-2036гг. |
| 3.4 | Установка дополнительных котлов на котельной №2, №3 | С.Усть-Калманка |  | Разработка проектной документации, строительство |  | мб | 2018-2036гг. |
| 3.5 | Замена дымоходных труб на котельной №1, №3 | С.Усть-Калманка |  | Разработка проектной документации, строительство |  | Мб. | 2018-2036гг. |